SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zintegrowany system biochemiczno-immunochemiczny (zwany dalej zintegrowanym systemem).

- Parametry ogólne.

- Zintegrowanym systemem spełniający wymagania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175, t.j. ze zm.).

- Rok produkcji zintegrowanego systemu: nie wcześniej niż 2018 rok.

- Zintegrowany system wolnostojący o wymiarach nie większych niż 3,2 x 1,1 m i wadze nie większej niż 1750 kg.

- Zintegrowanym system wyposażony w podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności ręcznego ich przenoszenia między analizatorami.

- Bezpośrednie pobieranie materiału do badań z zamkniętego systemu probówkowego firmy Sarstedt (używanego przez Zamawiającego).

- Stacja uzdatniania wody jako integralna część zintegrowanego systemu. Serwis systemu uzdatniania wody wraz z zapewnieniem materiałów zużywalnych w ramach realizacji zamówienia.

- Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo). W ramach realizacji zamówienia Wykonawca podłączy zintegrowany system do sieci komputerowej i dokona integracji z systemem HIS Zamawiającego (systemem obsługujący laboratorium).

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca podłączy zintegrowany system do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej Zamawiającego zgodnie z wymaganiami tych sieci.

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewnieni udział w bezpłatnej, firmowej Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań dla parametrów oznaczanych w zintegrowanym systemie.

- Wieloparametrowy materiał kontrolny producenta dla oceny dokładności oznaczeń co najmniej na dwóch poziomach.

- Instrukcja obsługi zintegrowanego systemu w języku polskim – 1 kpl., w formie papierowej i na nośniku elektronicznym.

- Parametry części biochemicznej zintegrowanego systemu.

- Łączna wydajność części biochemicznej nie mniejsza niż 500 oznaczeń na godzinę.

- Ilość pozycji dla próbek badanych minimum 150 z możliwością ciągłego dostawiania w trakcie pracy.

- Analiza w fazie ciekłej.

- Metody pomiaru minimum: monochromatyczne, bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne.

- ISE – minimum Na, K, Cl.

- Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału.

- Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku, myte i sprawdzane automatycznie przez analizator.

- Możliwość wykonywania badań minimum w surowicy, osoczu, moczu, PMR, płynach z jam ciała i hemolizacie krwi pełnej.

- Możliwości analityczne minimum: enzymy, substraty, elektrolity, białka specyficzne, monitorowanie leków.

- Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora.

- Automatyczne rozcieńczanie próbki bądź zmiany objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody.

- Priorytetowe oznaczanie próbek „cito”.

- Możliwość barkodowego identyfikowania próbek.

- Minimum 55 pozycji odczynnikowych.

- Chłodzenie odczynników, kalibratorów i próbek kontrolnych na pokładzie analizatora.

- Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych na pokładzie analizatora.

- Bezkontaktowe mieszanie odczynników biochemicznych w kuwecie pomiarowej eliminujące ryzyko kontaminacji.

- Możliwość oznaczania glukozy w hemolizacie krwi pełnej.

- Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości wykonanych badań.

- Możliwość prowadzenia kontroli jakości bieżącej i skumulowanej.

- Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo). W ramach realizacji zamówienia Wykonawca podłączy zintegrowany system do sieci komputerowej i dokona integracji z systemem HIS Zamawiającego (systemem obsługujący laboratorium).

- Modem serwisowy i możliwość połączenia on line.

- Podtrzymywanie zasilania UPS, jako integralna część zintegrowanego systemu.

- Automatyczna funkcja konserwacji analizatora wraz z monitorowaniem częstości jej wykonywania.

- Parametry części immunochemicznej zintegrowanego systemu.

- Chemiluminescencyjna metoda pomiaru.

- Wydajność minimum 160 oznaczeń na godzinę.

- Możliwość wykonania z jednej próbki min. 25 oznaczeń.

- Możliwości analityczne minimum: markery nowotworowe, hormony, witaminy, parametry zakażeń wirusowych (antygeny i przeciwciała).

- Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału.

- Możliwość barkodowego identyfikowania próbek.

- Automatyczne rozcieńczenie próbek po przekroczeniu liniowości metody.

- Priorytetowe oznaczanie próbek „cito”.

- Pełna krzywa kalibracyjna oznaczanych parametrów, wczytywana automatycznie do analizatora.

- Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości wykonanych badań.

- Chłodzenie odczynników, kalibratorów i próbek kontrolnych na pokładzie analizatora.

- Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych na pokładzie analizatora.

- Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora.

- Podtrzymywanie zasilania UPS, jako integralna część zintegrowanego systemu.

- Modem serwisowy i możliwość połączenia on line.

- Analizator biochemiczny (pomocniczy).

- Oferowany analizator spełniający wymagania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175, t.j. ze zm.).

- Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo). W ramach realizacji zamówienia Wykonawca podłączy analizator do sieci komputerowej i dokona integracji z systemem HIS Zamawiającego (systemem obsługujący laboratorium).

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewnieni udziału w bezpłatnej, firmowej Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań dla parametrów oznaczanych na analizatorze.

- Analizator pracujący na tych samych kasetach odczynnikowych co część biochemiczna zintegrowanego systemu (odczynniki całkowicie kompatybilne z tym analizatorem).

- System odczynników zamknięty, jednego producenta.

- Rok produkcji analizatora: nie wcześniej niż 2018 rok.

- Analizator o zwartej budowie, o wymiarach nie większych niż 1,4 x 0,6 m umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym.

- Analizator wyposażony w stację uzdatniania wody.

- Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo). W ramach realizacji zamówienia Wykonawca podłączy zintegrowany system do sieci komputerowej i dokona integracji z systemem HIS Zamawiającego (systemem obsługujący laboratorium).

- W pełni automatyczny analizator z oznaczaniem Na, K, Cl , pracujący w trybie ,,pacjent po pacjencie”.

- Praktyczna wydajność bez ISE – 330 Testów / h.

- Wydajność modułu ISE nie mniej niż 60 oznaczeń na godzinę.

- Jednoczesna dostępność minimum 35 różnych testów na pokładzie analizatora.

- Jednoczesne umieszczenie minimum 90 próbek badanych na pokładzie analizatora.

- Metody pomiaru minimum:

- fotometria monochromatyczna i bichromatyczna,

- Punktu końcowego i kinetyczne,

- ISE, minimum dla Na, K, Cl,

- Zakres pomiarowy fotometru 340 – 800 nm.

- Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku.

- Automatyczna detekcja mikroskrzepów w próbce.

- Analiza w fazie ciekłej.

- Analizator pracujący na tych samych kasetach odczynnikowych co część biochemiczna zintegrowanego systemu (odczynniki całkowicie kompatybilne z tym analizatorem i gotowe do użycia).

- Możliwości analityczne minimum: enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne, monitorowanie stężenia leków.

- Możliwości wykonywania badań minimum w surowicy krwi, osoczy, PMR, krwi pełnej i hemolizacie.

- Bezpośrednie pobieranie materiału do badań z zamkniętego systemu probówkowego firmy Sarstedt (używanego przez Zamawiającego).

- Automatyczne rozcieńczanie lub zmiana objętości próbek po przekroczeniu liniowości metody.

- Priorytetowe badanie próbek na ,,cito”.

- Możliwość oznaczania glukozy z krwi pełnej.

- Oprogramowanie w języku polskim.

- Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora.

- Barkodowa identyfikacja próbek.

- Możliwość stałego kontrolowania ilości próbek i poziomu odczynników.

- Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników bez przerywania pracy analizatora.

- Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora.

- Zbiorczy wydruk wyników wykonanych badań u pacjenta na jednym arkuszu.

- Modem serwisowy i zewnętrzny UPS.

- Możliwość prowadzenia kontroli jakości badań bieżącej i skumulowanej w analizatorze.

- Statystyka ilości badań z możliwością formułowania zapytań.

- Archiwum wyników pacjenta z możliwością zadeklarowanych sposobów przeszukiwania.

- Automatyczny terminarz wymaganych okresowych czynności obsługowych analizatora.

- Pełne dwustronne sterowanie analizatorem przy użyciu zewnętrznego systemu komputerowego.

- Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim – 1 kpl., w formie papierowej i na nośniku elektronicznym.

- Analizator immunochemiczny (pomocniczy).

- Oferowany analizator spełniający wymagania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175, t.j. ze zm.).

- Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo). W ramach realizacji zamówienia Wykonawca podłączy analizator do sieci komputerowej i dokona integracji z systemem HIS Zamawiającego (systemem obsługujący laboratorium).

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewnieni udziału w firmowej Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań dla parametrów oznaczanych na analizatorze.

- Rok produkcji analizatora: nie wcześniej niż 2018 rok.

- Metoda badań: chemiluminescencja.

- Analizator pracujący na tych samych kasetach odczynnikowych co część immunochemiczna zintegrowanego systemu (odczynniki całkowicie kompatybilne z tym analizatorem i gotowe do użycia).

- System odczynników zamkniętych jednego producenta.

- Analizator pracujący w systemie „Random Access”.

- Minimalna wydajność aparatu min. 80 oznaczeń/ godzinę dla reakcji jedno- i dwustopniowych.

- Możliwości analityczne minimum: markery nowotworowe, hormony, witaminy, parametry zakażeń wirusowych (antygeny i przeciwciała).

- Możliwość wykonania 16 lub więcej oznaczeń z jednej próbki.

- Pobieranie próbek bezpośrednio z probówek pierwotnych po odwirowaniu.

- Szybkość otrzymania wyników do 30 minut.

- Kalibracja i rekalibracja przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów.

- Kalibratory całkowicie kompatybilne co w części immunochemiczne zintegrowanego systemu.

- Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych – objętość próbki do 1 oznaczenia nie większa niż 50 μl.

- Detekcja skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym.

- Automatyczne rozcieńczenie próbek przez analizator.

- Analizator kompaktowy o niewielkich wymiarach (nie większych niż 1,2 x 0,8 m), umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym.

- Jednorazowe końcówki dozujące materiał badany eliminujące całkowicie ryzyko kontaminacji.

- Automatyczne otwierania i zamykanie odczynników na pokładzie analizatora.

- Wieloparametrowy materiał kontrolny producenta odczynników dla oznaczeń hormonalnych.

- Odczynniki dla oznaczania TSH, ft4, fT3 i B-HCG muszą posiadać określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych.

- Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim – 1 kpl., w formie papierowej i na nośniku elektronicznym.

- Analizator pasków testowych moczu.

- Rok produkcji analizatora: nie wcześniej niż 2018 rok.

- Półautomatyczny analizator.

- Podtrzymywanie zasilania UPS.

- Analizator określający min. 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu z paska (ciężar właściwy, pH, leukocyty, krew, glukoza, białko, bilirubina, ciała ketonowe, urobilinogen, azotyny).

- Minimalna wydajność analizatora: 500 oznaczeń / godzinę.

- Automatyczny transport pasków.

- Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych.

- Możliwość analizy próbek pilnych poza kolejnością.

- Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji zainstalowany w analizatorze na stałe.

- Możliwość wyboru jednostek przy odczycie wyniku i jego wydruku.

- Wbudowana drukarka termiczna – automatyczny wydruk odczytu paska testowego.

- Analizator automatycznie określający barwę moczu.

- Analizator umożliwiający wybór stopnia klarowności moczu.

- Kompensacja własnego zabarwienia moczu.

- Zastosowanie pasków testowych, które eliminują wpływ kwasu askorbinowego na wynik pomiaru – podać zastosowaną substancję.

- Pola testowe na paskach mocowane bez użycia kleju lub inne zabezpieczenie eliminujące hydrofobowe właściwości kleju.

- Zaznaczanie parametrów patologicznych moczu tzw. flagowanie.

- Możliwość różnicowania na paskach testowych erytrocytów wyługowanych i nie wyługowanych.

- Czułość dla białka nie gorsza niż 20mg/l i dla glukozy 40 mg/l.

- Analizator posiadający pamięć wewnętrzną pozwalającą na przechowywanie min. 1000 wyników pacjentów oraz min. 200 wyników kontroli.

- Analizator umożliwiający tworzenie raportów wyników wymagających weryfikacji.

- Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo). W ramach realizacji zamówienia Wykonawca podłączy analizator do sieci komputerowej i dokona integracji z systemem HIS Zamawiającego (systemem obsługujący laboratorium).

- Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim – 1 kpl., w formie papierowej i na nośniku elektronicznym.

- W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zapewni najpóźniej w dniu instalacji, bezpłatny pakiet startowy dla analizatora.

- Warunki gwarancji i serwisu (dotyczy przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt I-IV).

- W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń oraz przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta.

- Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) w dni robocze do max 24 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni – możliwość zastąpienia naprawianego urządzenia innym sprawnym urządzeniem o zbliżonych parametrach i funkcjonalności.

- W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca przeprowadzi wewnętrzne szkolenie z obsługi urządzeń, dla min. 5 osób personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, potwierdzone odpowiednimi Certyfikatami.

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów, po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych z SIWZ.