SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPIS WYMAGAŃ I PARAMETRÓW)

(Konfiguracja oferowana – nie opcje)

INSTRUKCJA: w kolumnie 6 należy opisać oferowane parametry wyposażenia spełniające wymagania określone w kolumnie 4 „Opis wyposażenia” oraz w przypadku parametrów ocenianych skreślić TAK lub NIE zgodnie z oferowanym parametrem lub podać oferowany parametr zgodny z wymaganiem opisanym w kolumnie 4, oraz w przypadku tabeli „Warunki gwarancji i serwisu” w kolumnie 4 należy wpisać TAK lub NIE lub wartość oferowaną wymaganą w kolumnie 2, zgodnie ze sposobem zadeklarowania określonym w kolumnie 3.

ZADANIE 2 – Zakup i montaż wyposażenia: mebli, sprzętu medycznego i gospodarczego.

| Wyposażenie technologiczne Centralnej Sterylizatorni (CS) – Sprzęt montowany |
| --- |
| Rok produkcji: | ................................................................................................................................................ Podać (wymagany rok produkcji nie wcześniej niż 2018) |

| Lp. | Symbol wg projektu | Typ wg projektu / wymiary w [cm] | Opis wyposażenia | Ilość [szt.] | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | B10 | 100 x 60/85 | Blat kuchenny, długość ok. 300 cm, szerokość 60cm, dostosowany do oferowanych szafek stojących kuchennych oraz lodówki podblatowej, płyta laminowana. Grubość blatu min. 28 mm, obrzeża wykonane z polipropylenu o grubości min. 1 mm. Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 1 |  |
| 2 | Ca6 | 60 x 30 x 75 | Szafka kuchenna wisząca, szer. 60 cm (±5%), płyta laminowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 4 |  |
| 3 | DSD3 | 120 x 30 x 47 | Szafka wisząca z dozownikiem środków chemicznych, wykonana ze stali kwasoodpornej. Z lewej strony szafka na 3 pojemniki ze środkami chemicznymi o poj. 5 litrów. Z prawej strony dozownik środków chemicznych (na 3 środki chemiczne). Dozownik umożliwiający sporządzenie roztworu o stężeniach od 3,5:1 do 350:1, trzech różnych środków dezynfekcyjnych, nie wymagający zasilania energią elektryczną, uruchamiany za pomocą przycisków. Wymiary (±10%): - długość 120 cm, - szerokość 30cm, - wysokość 50 cm. | 1 |  |
| 4 | K |  | Zestaw komputerowy biurowy: - System operacyjny min. 32 bit z możliwością pracy w domenie - Monitor multitouch min. 22” 16:9 (w obudowie komputera – All-in-one) Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna 10 pkt – 24” 0 pkt – < 24” - Klawiatura, mysz, - Zasilacz podtrzymujący zasilanie przez min. 600VA. Parametry minimalne: Procesor w teście PassMark – CPU Mark (High End CPUs) powinien osiągnąć wynik na poziomie min. 6100 pkt. - Pamięć: min. 8 GB RAM - Porty (USB) dla urządzeń zewnętrznych min. 6 szt. - Dysk twardy SSD min. 256 GB Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna 10 pkt – 512GB 0 pkt – 256GB - Napęd DVD-RW Monitor: - Kontrast 1000:1 - Czas odświeżania 5ms - Interfejsy: DVI-D, Display Port, VGA, - Zużycie energii max. 30 W | 3 | Opis: w tym: Przekątna monitora: …………. Pojemność dysku SSD: ………… |
| 5 | Ks4 | 40 x 55 x 85 | Szafka kuchenna zlewozmywakowa, stojąca, z baterią sztorcową, płyta laminowana. Wymiary (±10%): - długość 40 cm, - głębokość 55cm, - wysokość 85 cm. Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. Korpus oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub 2 mm. Tylna ścianka o grubości min. 3 mm wykonana z HDF. Zawiasy w systemie CLIP TOP. W drzwiach należy zastosować system cichego domykania | 1 |  |
| 6 | Ks6 | 60 x 55 x 85 | Szafka kuchenna z umywalką, stojąca, z baterią sztorcowa, płyta laminowana. Wymiary (±10%): - długość 60 cm, - głębokość 55 cm, - wysokość 85 cm. Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. Korpus oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub 2 mm. Tylna ścianka o grubości min. 3 mm wykonana z HDF. Zawiasy w systemie CLIP TOP. W drzwiach należy zastosować system cichego domykania | 1 |  |
| 7 | RL-6 |  | Regał listwowy. 1. Ilość - 4 szt.: Regał listwowy wyposażony w ramę do zawieszenia min. 6 koszy drucianych o wym. (szer. x dług.) ok. 60 x 30 cm, z możliwością zamocowania do ściany. Wysokość całkowita regału nieprzekraczająca 180 cm. Podstawa wyposażona w 4 koła skrętne w tym 2 z hamulcami, bieżnie kół wykonane z materiału niebrudzącego. Wyposażony w 3 półki siatkowe o wym. (szer. x dług.) 60 x 30 cm (±5%), 2 kosze o wym. (szer. x dług. x wys.) 60 x 30 x 15 cm (±5%), 1 stelaż na buty o pojemności min. 5 par obuwia. 2. Ilość - 4 szt.: Regał wyposażony w 6 półek siatkowych o wym. (szer. x dług.) 60 x 45cm (±5%), z możliwością zamocowania do ściany. Wysokość całkowita regału nie przekraczająca 180 cm. Podstawa wyposażona w 4 koła skrętne w tym 2 z hamulcami, bieżnie kół wykonane z materiału niebrudzącego. 3. Ilość - 4 szt.: Regał wyposażony w 6 półek siatkowych o wym. (szer. x dług.) 60 x 43 cm (±5%), z możliwością zamocowania do ściany. Półki wysuwane do połowy z regału w celu ułatwienia za-/rozładunku. Wysokość całkowita regału nieprzekraczająca 180 cm. Podstawa wyposażona w 4 koła skrętne w tym 2 z hamulcami, bieżnie kół wykonane z materiału niebrudzącego. | Wg opisu |  |
| 8 | Sk1 | 140 x 70 x 85 | Stół z blatem roboczym ze zlewem jednokomorowym oraz półką pod blatem. Wymiary (±5cm): długość 140 cm, szerokość 70 cm, wysokość 85 cm. Wymiary komory zlewozmywakowej (±10%): 60 cm x 45 cm x 25cm Komora zlokalizowana z lewej strony blatu. Wykonanie – stal nierdzewna. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Pełna półka pod blatem wykonana z blachy o grubości 1÷1,5 mm, spawana do szkieletu wyposażona w usztywnienie wzdłużne. Regulowane nóżki w zakresie min. ±1 cm ze stopkami z wytrzymałego tworzywa. Fartuch naścienny od strony ściany o wysokości 100 mm (±10%) wykonany z dwóch poszyć blachy. Maskownica komór wykonana z blachy o grubości 1÷1,5 mm. Blat zagłębiony, wykonany z blachy o grubości 1,5÷2 mm usztywniony od spodu elementami metalowymi. Konstrukcja z profili zamkniętych, elementy nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych 40 x 40 x 1,25 mm (±5%). Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką 20 cm (±10%). Wyposażenie: - bateria sztorcowa z dodatkową wylewką prysznicową na wahaczu sprężynowym, - zawór kulowy w odpływie każdej komory, wykonany ze stali nierdzewnej, sterowany manualnie, - pokrywa do komory zlewozmywakowej, wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w dwa uchwyty, - bolec ekwipotencjalny. | 2 |  |
| 9 | Sk2 | 200 x 70 x 85 | Stół z blatem roboczym ze zlewem dwukomorowym oraz półką pod blatem. Wymiary (±5cm): długość 200 cm, szerokość 70 cm, wysokość 85 cm. Wymiary komory zlewozmywakowej (±5cm): 60 cm x 45 cm x 25 cm. Komory zlokalizowane centralnie. Wykonanie – stal nierdzewna. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Pełna półka pod blatem wykonana z blachy o grubości 1÷1,5 mm, spawana do szkieletu wyposażona w usztywnienie wzdłużne. Regulowane nóżki w zakresie min. ±1cm ze stopkami z wytrzymałego tworzywa. Fartuch naścienny od strony ściany o wysokości 100 mm (±10%) wykonany z dwóch poszyć blachy. Maskownica komór wykonana z blachy o grubości 1÷1,5 mm. Blat zagłębiony, wykonany z blachy o grubości 1,5÷2 mm usztywniony od spodu elementami metalowymi. Konstrukcja z profili zamkniętych, elementy nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych 40x40x1,25 (±5%). Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką 20 cm (±10%). Wyposażenie: - bateria sztorcowa z dodatkową wylewką prysznicową na wahaczu sprężynowym, - zawór kulowy w odpływie każdej komory, wykonany ze stali nierdzewnej, sterowany manualnie, - pokrywa do komory zlewozmywakowej, wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w dwa uchwyty, - bolec ekwipotencjalny. | 1 |  |
| 10 | Sk6 | - | Pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów, wyposażony w zestaw co najmniej 8 końcówek, podłączenie 1/2”, przystosowany do zawieszenia na ścianie, końcówki przechowywane na stojaku przymocowanym do blatu stołu/ do ściany | 4 |  |
| 11 | Sk6 | - | Pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów, bez końcówek, przystosowany do zawieszenia na ścianie, podłączenie do instalacji sprężonego powietrza 1/2” | 2 |  |
| 12 | SPS2 | 120 x 60 x 85 | Stół z blatem roboczym ze zlewem jednokomorowym i z dodatkowym obniżonym zlewem z kratą oraz z szafką pod blatem. Wymiary (±5cm): długość 120 cm, szerokość 60 cm, wysokość 85 cm. Wymiary komory zlewozmywakowej (±5cm): 60 cm x 40cm x 30cm. Wymiary komory zlewozmywakowej z kratą (±5 cm): 40 cm x 40 cm x 30 cm. Większa komora zlokalizowana z lewej strony stołu. Wykonanie – stal nierdzewna. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Pełna półka pod blatem wykonana z blachy o grubości 1÷1,5 mm, spawana do szkieletu wyposażona w usztywnienie wzdłużne. Regulowane nóżki w zakresie min. ±1cm ze stopkami z wytrzymałego tworzywa. Fartuch naścienny od strony ściany o wysokości 100 mm (±10%) wykonany z dwóch poszyć blachy. Blat zagłębiony, wykonany z blachy o grubości 1,5÷2 mm usztywniony od spodu elementami metalowymi. Konstrukcja z profili zamkniętych, elementy nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych 40 x 40 x 1,25 mm (±5%). Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką 20 cm (±10%). Drzwi szafki przesuwne. Wyposażenie: - bateria sztorcowa, - bolec ekwipotencjalny. | 1 |  |
| 13 | Tg1 | 60 x 60 x 85 | Chłodziarka podblatowa, poj. min. 100 l, wyposażona w zamrażalnik, szerokość maks. 60 cm, przeznaczona do zabudowy, zabudowana płytą laminowaną w kolorze szafek. Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. Z wbudowanym termometrem lub bez. Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt | 1 | Opis: w tym: Termometr wbudowany: TAK/NIE* *niepotrzebne skreślić |
| 14 | Up3 | 50 x 70/50/85 | Umywalka porządkowa wyposażona w zlew gospodarczy z demontowalną kratą/tacą. Wymiary (±5cm): długość 70 cm, szerokość 50 cm, wysokość 85 cm. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej. Wyposażenie: - bateria sztorcowa, - syfon. | 1 |  |
| 15 | WS4 | - | Wieszak ścienny, min. 5 haczyków, wykonany ze stali kwasoodpornej. | 9 |  |
| 16 |  | 50 x 60 | Lustro ścienne, wym. min. 50 x 60 cm, fazowane brzegi. | 8 |  |
| 17 |  | - | Pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność min. 250 ręczników, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. | 8 |  |
| 18 |  |  | Dozownik na mydło w płynie automatyczny, zasilany bateryjnie (uruchamiany bezdotykowo), pojemność min. 500 ml, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, 1 komplet baterii. Oferowany dodatkowy komplet baterii. Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | 5 | Opis: w tym: Dodatkowy komplet baterii: TAK/NIE* *niepotrzebne skreślić |
| 19 |  | - | Dozownik na mydło w płynie, pojemność min. 500ml, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. | 4 |  |
| 20 |  |  | Dozownik na środek dezynfekcyjny, automatyczny, zasilany bateryjnie (uruchamiany bezdotykowo), pojemność min. 500 ml, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, 1 komplet baterii. Oferowany dodatkowy komplet baterii. Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt | 5 | Opis: w tym: Dodatkowy komplet baterii: TAK/NIE* *niepotrzebne skreślić |
| 21 |  | - | Dozownik na środek dezynfekcyjny z mechanizmem łokciowym, pojemność min. 500 ml, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. | 4 |  |
| 22 |  | - | Pojemnik papier toaletowy, wykonany ze stali nierdzewnej. | 3 |  |

| Wyposażenie technologiczne Centralnej Sterylizatorni (CS) – Sprzęt niemontowany |
| --- |
| Rok produkcji: | ................................................................................................................................................ Podać (wymagany rok produkcji nie wcześniej niż 2018) |

| Lp. | Symbol wg projektu | Typ wg projektu / wymiary w [cm] | Opis wyposażenia | Ilość [szt.] | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 5. | 3. | 4. | 6. |
| 1 | Ba1 | 40 x 40 x 50 | Taboret, siedzisko tapicerowane zmywalne. Wymiary gabarytowe (±20%): - szerokość 40 cm, - długość 40 cm, - wysokość 50 cm, Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 1 |  |
| 2 | Bb12 | 46 x 43 x 85 | Krzesło robocze, siedzisko tapicerowane zmywalne. Wymiary gabarytowe (±20%): - szerokość 46 cm, - długość 43 cm, - wysokość 85 cm, Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 11 |  |
| 3 | Bd2 | 55 x 55 x 85 | Fotel biurowy, tapicerka zmywalna, regulacja wysokości siedziska i pochylenia oparcia, wyposażony w oparcie rąk z regulacją wysokości. Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 3 |  |
| 4 | Bd4 | 55 x 50 x 85 | Fotel, tapicerka zmywalna, wyposażony w oparcie rąk. Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. | 2 |  |
| 5 | Cc6 | 60 x 50 x 240 | Szafa ubraniowa biurowa, wym. 60 x 50 x 240 cm (±10%), płyta laminowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. Korpus oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub 2 mm. Tylna ścianka o grubości min. 3 mm wykonana z HDF. Zawiasy w systemie CLIP TOP. W drzwiach należy zastosować system cichego domykania. | 1 |  |
| 6 | Cc9 | 90 x 50 x 195 | Szafa biurowa, wym. 90 x 50 x 195 cm (±10%), płyta laminowana. Dolna część zamykana na wys. ok. 90cm, środkowa cześć na wys. ok. 90cm otwarta, górna część zamykana na wys. ok. 60cm. Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. Korpus oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub 2 mm. Tylna ścianka o grubości min. 3 mm wykonana z HDF. Zawiasy w systemie CLIP TOP. W drzwiach należy zastosować system cichego domykania. | 1 |  |
| 7 | Cd2 | 60 x 50 x 200 | Szafa ubraniowa dzielona, dwuprzedziałowa (szer. x głęb. x wys.) 60 x 50 x 200 cm (±10%) Szafa wyposażona jest w min.: - półka wewnętrzna, - plastikowy drążek na wieszaki, - haczyk na ręcznik, - wizytownik. Drzwi szafy z perforacją. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem min. 300mm. Zamek cylindryczny. Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. Korpus oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub 2 mm. Tylna ścianka o grubości min. 3 mm wykonana z HDF. Zawiasy w systemie CLIP TOP. W drzwiach należy zastosować system cichego domykania. | 7 |  |
| 8 | Ce3 | 120 x 45 x 180 | Szafa biurowa, wym. 120 x 45 x 180 cm (±10%), płyta laminowana. Dolna część zamykana na wys. ok. 90 cm, środkowa cześć na wys. ok. 90 cm otwarta, górna część zamykana na wys. ok. 60cm. Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. Korpus oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub 2 mm. Tylna ścianka o grubości min. 3 mm wykonana z HDF. Zawiasy w systemie CLIP TOP. W drzwiach należy zastosować system cichego domykania. | 2 |  |
| 9 | Ea6 | 120 x 60 x 75 | Biurko z blatem „ciepłym” typu TRESPA lub HPL. Wymiary blatu (±10%): 120 cm x 60 cm, wysokość robocza blatu 75 cm. Stelaż wykonany ze stali nierdzewnej. Blat jednolity, wykonany z materiału odpornego na korozję i działanie środków dezynfekcyjnych. Konstrukcja z profili zamkniętych. Regulowane nóżki w zakresie min ±1 cm. | 2 |  |
| 10 | Ea7 | 120 x 75 x 75 | Biurko 120 x 7 5cm (±10%), wysokość robocza blatu 75 cm (±10%), płyta laminowana Wyposażenie: - Kontener z 3 szufladami, wym. 45 x 60 cm (±5%), płyta laminowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. Korpus oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub 2 mm. Tylna ścianka o grubości min. 3 mm wykonana z HDF. Zawiasy w systemie CLIP TOP. W drzwiach/szufladach należy zastosować system cichego domykania. | 1 |  |
| 11 | Eh3 | 75 x 75 x 70 | Stół o wym. blatu 75 x 75 cm (±10%), wysokość robocza blatu 70 cm (±10%), płyta laminowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub 2 mm. | 3 |  |
| 12 | Ei1 | 80 x 50 x 50 | Stolik okolicznościowy o wym. blatu 80 x 50 cm (±10%), wysokość robocza blatu 50 cm (±10%), płyta laminowana. Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie. Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub 2 mm. | 1 |  |
| 13 | KS1 | Ø 45 x 50 | Krzesło robocze z oparciem. Obrotowe, na kółkach, wysokość siedziska regulowana za pomocą sprężyny gazowej, regulacja wysokości i kąta odchylenia oparcia, materiał odporny na mycie i dezynfekcję, 5 skrętnych kółek z nakładką z niebrudzącej gumy, podłokietniki, wysokość dostosowana do pracy przy stołach o wysokości 90 cm, podparcie dla nóg na całym obwodzie. | 5 |  |
| 14 | Łoz6 | 60 x 35 x 50 | Ławka (szer. x głęb. x wys.) 600 x 350 x 500 mm (±10%) | 1 |  |
| 15 | R12/6 | 120 x 60 x 180 | Uniwersalny regał magazynowy wykonany z chromowanej stali. Półki ażurowe – 5 szt. Możliwość regulacji położenia półek. Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ( 10 mm. Wymiary gabarytowe (±5%): długość 120 cm, głębokość 60 cm, wysokość 180 cm, | 2 |  |
| 16 | R9/5 | 90 x 50 x 190 | Regał pięciopółkowy ze stali nierdzewnej z półkami pełnymi. Wymiary (±10%): szerokość 90 cm, głębokość 50 cm, wysokość 190 cm. Wykonanie - stal nierdzewna. Konstrukcja z profili zamkniętych, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Regulowane nóżki w zakresie min. ±1 cm ze stopkami z wytrzymałego tworzywa. | 5 |  |
| 17 | R9/6 | 90 x 60 x 180 | Regał pięciopółkowy ze stali nierdzewnej z półkami pełnymi. Min. 3 półki demontowalne z możliwością regulacji wysokości położenia. Wymiary (±10%): szerokość 90 cm, głębokość 60 cm, wysokość 180 cm. Wykonanie - stal nierdzewna. Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna 5 pkt – AISI 316 0 pkt – inny Konstrukcja z profili zamkniętych, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Regulowane nóżki w zakresie min. ±1 cm ze stopkami z wytrzymałego tworzywa. | 1 | Opis: w tym: Gatunek stali nierdzewnej: ………………………. |
| 18 | SR12/7 | 120 x 60 x 85 | Stół z blatem roboczym ze stali nierdzewnej z półką pod blatem. Blat roboczy wykonany z blachy o grubości 1,5-2 mm usztywniony od spodu elementami metalowymi. Elementy nośne szkieletu wykonane z profili kwadratowych 40 x 40 x 1,25 mm (±5%). Wymiary (±10%): długość 120 cm, głębokość 60 cm, wysokość 85 cm. Blat jednolity, odporny na korozję i działanie środków dezynfekcyjnych. Blat i stelaż - wykonanie stal nierdzewna. Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna 5 pkt – AISI 316 0 pkt – inny Pełna półka pod blatem wykonana z blachy o grubości 1-1,5 mm, spawana do szkieletu wyposażona w usztywnienie wzdłużne. Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką 20 cm (±10%). Regulowane nóżki w zakresie min. ±1 cm. | 2 | Opis: w tym: Gatunek stali nierdzewnej: ………………………. |
| 19 | SR14/6 | 140 x 60 x 85 | Stół z blatem „ciepłym” typu TRESPA lub HPL. Stół do bielizny z podświetlanym blatem, wymiary - długość 140 cm, szerokość 60 cm, wysokość 85 cm (±10%). Stelaż wykonany ze stali nierdzewnej. Blat jednolity, wykonany z materiału odpornego na korozję i działanie środków dezynfekcyjnych. Konstrukcja z profili zamkniętych. Regulowane nóżki w zakresie min ± 1cm. | 1 |  |
| 20 | Sr14p | 140 x 90 x 85 | Stół do bielizny z podświetlanym blatem, wymiary (±10%): długość 140 cm, szerokość 90 cm, wysokość 85 cm Rama stołu wykonana ze stali kwasoodporne. Blat typu TRESPA lub HPL. Podświetlany fragment blatu o powierzchni min. 20% powierzchni całego stołu. Gładkie obrzeża blatu wykonane z materiału odpornego na działanie roztworów środków do dezynfekcji powierzchniowej, Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ± 10 mm. | 1 |  |
| 21 | Sr18 | 180 x 70 x 85/155 | Stół pojedynczy do kontroli i pakowania z blatem „ciepłym” typu TRESPA lub HPL. Wymiary blatu (±15%): 180 cm x 70 cm, wysokość robocza blatu 85 cm + nadstawka. Stelaż wykonany ze stali nierdzewnej. Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna 5 pkt – AISI 316 0 pkt – inny Blat jednolity, wykonany z materiału odpornego na korozję i działanie środków dezynfekcyjnych. Konstrukcja z profili zamkniętych. Szafka lub szuflada przy stanowisku pracy, po prawej stronie stołu. Półka na drukarkę przy stanowisku pracy, po lewej stronie stołu. Uchwyt na komputer przy każdym stanowisku pracy. Wyposażony w nadstawkę dwupoziomową (dwie półki) z oświetleniem pod półką. Zespół min. 2 gniazd do zasilania odbiorników energii elektrycznej. Regulowane nóżki w zakresie min ± 1cm. | 5 | Opis: w tym: Gatunek stali nierdzewnej: ………………………. |
| 22 | SW120 | 42 x 50 x 90 | Stelaż na worek na odpady - konstrukcja oraz pokrywa wykonane ze stali nierdzewnej, - otwieranie pokrywy pedałem nożnym, - pojemność 1 worek - 120 l, - podstawa wyposażona w 4 koła skrętne w tym 2 z hamulcami - bieżnie kół wykonane z materiału niebrudzącego. - wymiary (szer. głęb. x wys.): 42 x 50 x 90 cm (±10%). | 4 |  |
| 23 | WAP-4 | 130 x 43 x 70 | Wózek do składowania i transportu arkuszy papieru do pakietowania: - 4 ramy o wielkości umożliwiającej składowanie papieru o wymiarach arkusza 120 x 120 cm, - konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, - wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, - 4 skrętne koła w tym 2 z blokadą, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału. | 1 |  |
| 24 | WTS66 | 90 x 55 x 85 | Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy. Stelaż i blaty wykonane ze stali nierdzewnej, konstrukcja z profili zamkniętych, wózek wyposażony w co najmniej jedną poręcz do prowadzenia. Wymiary (±10%): blatu 55 x 90 cm (szer. x dł.), wysokość wózka 85 cm. Wysokość w świetle pomiędzy półkami min. 50 cm. Cztery kółka skrętne, wyposażone w odbojnice, w tym dwa wyposażone w hamulce, koła wykonane z gumy nie brudzącej podłogi. | 1 |  |
| 25 | Wz1 | 100 x 65 x 85 | Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy. Stelaż i blaty wykonane ze stali nierdzewnej, konstrukcja z profili zamkniętych, wózek wyposażony w co najmniej jedną poręcz do prowadzenia. Wymiary (±10%): blatu 65 x 100 cm (szer. x dł.), wysokość wózka 85 cm. Wysokość w świetle pomiędzy półkami min. 50 cm. Cztery kółka skrętne, wyposażone w odbojnice, w tym dwa wyposażone w hamulce, koła wykonane z gumy nie brudzącej podłogi. | 1 |  |
| 26 | Wz91 | 106 x 76 x 120 | Wózek do transportu materiałów sterylnych w koszach lub kontenerach. - pojemność min. 6 koszy lub kontenerów o wielkości 1 jednostki wsadu, - zabezpieczenie przewożonego materiału przed czynnikami zewnętrznymi. - konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej. Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna 5 pkt – AISI 316 0 pkt – inny - na długim boku wózka drzwi zawiasowe 270° z zatrzaskiem magnetycznym, zamykane na zamek, - 4 skrętne koła w tym 2 z blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z nie brudzącego materiału. | 4 | Opis: w tym: Gatunek stali kwasoodpornej: ………………………. |
| 27 | WZS | - | Wózek do sprzątania, wyposażony w dwa wiadra min. 20 l i dwa wiadra min. 5 litrów, stelaż na worek 120 l, prasę do wyciskania mopów, koszyk, kij wraz ze stelażem na mopy o szer. 40 cm, kij teleskopowy z uchwytem z nakładką do mycia okien. | 1 |  |
| 28 | - | - | Kosz pedałowy, pojemność min. 20 l, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. | 9 |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| Lp. | Parametry / Wartości wymagane | Sposób zadeklarowania w kolumnie 4 | TAK/NIE Wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4 |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych oferowanych urządzeń przez okres min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia min. 5 letnią dostępność części zamiennych. | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu Zamawiającego. | TAK Parametr podlegający ocenie w kryterium Ocena techniczna Okres gwarancji zadeklarowany na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Podać w kolumnie 4 lub w formie oddzielnego załącznika punkty serwisowe: nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu w dni robocze na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek) - do max 48 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w terminie uwzględniającym czas pracy personelu Zamawiającego. | TAK, podać |  |
|  | Czas naprawy przez Wykonawcę niesprawności oferowanych urządzeń: - max. 3 dni robocze w przypadku naprawy bez użycia części zamiennych lub będących w posiadaniu serwisu. - max. 5 dni z użyciem dostępnych części zamiennych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy z terenu Wspólnoty Europejskiej, - max. 10 dni przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Wspólnoty Europejskiej, od zgłoszenia (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 10 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie urządzenia zastępczego do 10 dni od zgłoszenia z wyłączeniem urządzeń wbudowanych. | TAK, podać |  |
|  | Konieczność przeprowadzenia więcej niż 3 napraw gwarancyjnych tych samych elementów, części lub całych oferowanych urządzeń spowoduje wymianę tych elementów, części lub urządzeń na nowe. | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna „DTR”, instalacyjna, Paszport techniczny (z wpisami Wykonawcy o instalacji i sprawności urządzenia) dostarczone przez Wykonawcę wraz z urządzeniem. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dla oferowanych urządzeń, w formie papierowej i na nośniku elektronicznym. Zakres instrukcji w formie papierowej do uzgodnienia z Zamawiającym. | TAK |  |