SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 5

NARZĘDZIA CHIRURGICZNE I TROKARY – 1 komplet.

(Konfiguracja oferowana – nie opcje)

INSTRUKCJA:

- W kolumnie 5 tabeli należy w miejscu do tego przeznaczonym: podać wartość oferowaną spełniającą wymagania określone w kolumnie 2, zgodnie ze sposobem zadeklarowania określonym w kolumnie 4

- Parametry dopuszczone z tolerancją +/- 5% (jeśli nie określono inaczej w tabeli poniżej).

| Lp. | OPIS WYMAGAŃ / PARAMETRY TECHNICZNE | ILOŚĆ | SPOSÓB ZADEKLA- ROWANIA W KOLUMNIE 4 OFEROWANYCH PARAMETRÓW/ WARTOŚCI | WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. |
| NARZĘDZIA CHIRURGICZNE I TROKARY |
| 1. | Narzędzia i trokary fabrycznie nowe, niepowystawowe, nieużywane do demonstracji, nierekondycjonowane, gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. |  |  |
|  | Rok produkcji | Podać | …………………… |
| NARZĘDZIA CHIRURGICZNE I TROKARY (parametry) |
|  | Łyżeczka kostna typ Volkmann dł. 170 mm figura 3 główka owalna szerokość 10 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Łyżeczka kostna typ Volkmann dł. 170 mm figura 5 główka owalna szerokość 13 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Łyżeczka kostna typ Volkmann fig. 1 główka owalna szerokość 6,8 mm dł. 170 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Skrobaczka kostna typ Lambotte szerokość ostrza 20 mm dł. 205 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Podważka kostna szer. Łyżki 17 mm dł. 240 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Podważka kostna typ Hohmann szerokość łyżki 34 mm dł. 285 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Dłuto kostne płaskie typ Partsch dł. 170 mm szerokość 5 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Dłuto kostne rowkowe typ Partsch szerokość 5 mm dł. 170 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Raspator Williger szer. 6,0 mm, 160 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Raspator - dźwignia typ Williger, szer. 5 mm, 165 mm 6,1/2". | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Młot Bergmann 245 g. głow.- śr. 30mm 235 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Odgryzacz kostny typ Luer odgięty dł.155 mm. | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Odgryzacz kostny typ Luer-Friedmann lekko zakrzywiony szerokość ostrza 3 mm dł. 145 mm. | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Dźwignia kostna szer. 6,0 mm 150 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Wiertło 150 mm z dwoma rowkami | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Osteotom typ Stille ostrze cienkie szerokość 10 mm dł. 205 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Osteotom typ Stille ostrze cienkie szerokość 15 mm dł. 205 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Dłuto kostne rowkowe typ Stille szerokość 15 mm dł. 205 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Raspator szer.6,0mm 165mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Skrobaczka kostna typ Lambotte szerokość ostrza 15 mm dł. 205 mm | 1 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Podważka kostna typ Hohmann szerokość łyżki 10 mm dł. 240 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Podważka kostna typ Verbrugge-Muller szer. Łyżki 44 mm dł. 240 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Podważka kostna szerokość łyżki 25 mm dł. 260 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Sonda pusta w środku długość 145 mm prosta | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Sonda dwustronna średnica 1,5 mm długość 145 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Uchwyt t dł.150 z opr. trójsz. do śr. 6,5mm | 1 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Uchwyt t dł.150 z opraw. trójsz. do śr. 4,5 mm | 1 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x120 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 90°. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Pokrywa zielona o wymiarach 588 x 281 x 36 mm do wanny kontenera, wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. Wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr został zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej. | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Kosz stalowy z perforacją w dnie o zwiększonych oczkach, rozmiar oczek min. 8 mm. Kosz z nóżkami, wymiary 540 x 253 x 76 mm +/- 5 mm wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Tabliczka identyfikacyjna z opisem do 13 miejsc w zielonym kolorze | 12 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Mata silikonowa o wymiarach 536 x 250 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Młotek Bergmann 300 g głowica – śr. 45 mm | 1 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Młotek ortopedyczny typ waga 135 g, średnica głowicy 25 mm wymienne końce głowicy z tworzywa sztucznego dł. 185 mm. | 1 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Podważka-skrobaczka typ Freer , dwustronna ostro/tępa dł. 185 mm. | 1 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Skrobaczka kostna typ Lambotte szerokość ostrza 10 mm dł. 205 mm | 1 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Skrobaczka kostna typ Lambotte szerokość ostrza 20 mm dł. 205 mm | 1 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Rozwieracz do laminektomii Scoville-Haverfield | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Kleszczyki do opatrunków proste typ Foersterballenger długość 245 mm z zamkiem szerokość oczka 13,5 mm szczęki ząbkowane skok ząbka 1,75 mm | 6 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Zacisk opatrunkowy typ Backhaus odgięty 50° długość 110 mm rozstaw szczęk 14 mm | 6 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Stalowa miska nerkowata o dł. 250 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 0,16 litra wymiary 8,3x (góra) 5,4(dół)x4,1 (wysokość) cm. | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Uchwyt skalpela nr 4 długość 135 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Nożyczki chirurgiczne odgięte typ Mayo długość 170 mm ostrza tępo tępe | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Metzenbaum długość 145 mm końce tępo tępe | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 200 mm końce tępo tępe | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Nożyczki chirurgiczne proste tępo ostre długość 145 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 145 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 200 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 145 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 200 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Pinceta anatomiczna typ Cushing delikatna prosta długość 200 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ Halsted-Mosquito proste długość 125 mm delikatne skok ząbków 0,6 mm | 9 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ Crile odgięte długość 140 mm delikatne skok ząbków 0,7 mm | 9 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ pean proste długość 140 mm skok ząbków 0,9 mm | 9 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ Kocher-Ochsner proste długość 200 mm końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,9 mm | 6 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Kleszczyki preparacyjne typ Overholt delikatne odgięte długość 215 mm figura 0 skok ząbków 0,6 m | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Kleszczyki preparacyjne typ Overholt delikatne odgięte długość 210 mm figura 1 | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Kleszczyki do otrzewnej typ Mikulicz odgięte długość 205 mm końcówka robocza 1x2 ząbki | 6 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Hak operacyjny typ Cushing 10x13mm długość 205 mm | 6 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Hak operacyjny typ Seen-Miller długość 165 mm dwustronny 3 zębny ostry szerokość 8 mm łopata szerokość 7 mm 18 x 5,5 mm | 6 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Hak operacyjny typ Farabeuf duży dwustronny długość 150 mm zestaw składający się z dwóch haków wymiary 23 x 16 mm i 28x16 mm oraz 20x16 mm i 24x16 mm | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Hak operacyjny typ Volkmann czterozębny półostry 8,5x19 mm długość 220 mm | 6 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Hak operacyjny typ Kocher-Langenbeck 41x11 mm przekrój prostokątny długość 215 mm | 6 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo długość 150 mm z zapadka dolna szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikiem | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo długość 200 mm z zapadka dolna szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikiem | 3 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Trokar – narzędzie do biopsji Bowe śred.5 mm | 1 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
|  | Trokar – narzędzie do biopsji Bowe śred. 8 mm | 1 szt. | Podać nazwę, typ, producenta | …………………… |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy. Okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. | Podać | …………………… |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych oferowanych narzędzi i trokarów przez okres min. 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. |  |  |
|  | Czas naprawy przez Wykonawcę niesprawności oferowanych narzędzi i trokarów: - max. 3 dni robocze w przypadku naprawy bez użycia części zamiennych lub będących w posiadaniu serwisu. - max. 5 dni z użyciem dostępnych części zamiennych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy z terenu Wspólnoty Europejskiej, - max. 10 dni przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Wspólnoty Europejskiej, od zgłoszenia (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 10 dni. W przypadku dłuższej naprawy gwarancyjnej zapewnienie narzędzi i trokarów zastępczych do 10 dni od zgłoszenia. |  |  |
|  | Konieczność przeprowadzenia więcej niż 3 napraw gwarancyjnych tych samych elementów, części lub całych oferowanych narzędzi i trokarów spowoduje wymianę tych elementów, części lub narzędzi i trokarów na nowe. |  |  |
|  | Dokumentacja techniczna „DTR” lub instalacyjna, Paszport techniczny (z wpisami Wykonawcy o instalacji i sprawności urządzenia) dostarczone przez Wykonawcę wraz z narzędziami i trokarami (jeżeli dotyczy). |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dla oferowanych narzędzi i trokarów, w formie papierowej i na nośniku elektronicznym. Zakres instrukcji w formie papierowej do uzgodnienia z Zamawiającym (jeżeli dotyczy). |  |  |

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)