SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Zadanie 1: Meble i aparatura medyczna)

- Stanowisko do iniekcji ze zmiennym położeniem siedziska.

- Wykonanie:

- Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało.

- Siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane.

- Taca ze stali kwasoodpornej gat. min. 0H18N9.

- Tapicerka zmywalna odporna na środki chemiczne – możliwość wyboru koloru tapicerki.

- Dane techniczne:

- Siedzisko obrotowe: 360 st.

- Regulacja wysokości siedziska: min 450-550 mm.

- Wymiary siedziska: 400 x 350 mm (+/- 20 mm).

- Wymiary oparcia: 400 x 350 mm (+/- 20 mm).

- Wymiary podłokietnika: 150 x 400 mm (+/- 20 mm).

- Stojak z 1 miską.

- Stojak z jedną miską wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. min 0H18N9, podstawa pięcioramienna na kołach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min 50 mm, w tym dwa z blokadą, średnica podstawy: min 600 mm, wysokość stojaka: min 840 mm.

- Miska na odpadki ze stali nierdzewnej o średnicy i poj. 30 cm i 9 l (+/- 5%).

- Kozetka medyczna z zasobnikiem na prześcieradło.

- Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało; na stopkach z możliwością poziomowania.

- Leże dwusegmentowe, tapicerowane; zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego: +45 stopni, z uchwytem na prześcieradło.

- Wymiary: min 1850x560x500 mm. Długość zagłówka: min 500 mm. Grubość leża: min 50 mm.

- Łóżko szpitalne elektryczne.

- Elektryczne łóżko przeznaczone do intensywnej opieki medycznej z możliwością dekontaminacji.

- Możliwość dezynfekcji łóżka w komorze min 150 cykli.

- Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych widocznych łączeń. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry. Szczyty z możliwością blokady na czas transportu za pomocą suwaków lub pokręteł.

- Barierki dzielone, tworzywowe na całej długości leża (to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta leżącego). W sekcji oparcia pleców barierki poruszające się z segmentem leża zabezpieczające pacjenta w pozycji siedzącej. Nie dopuszcza się barierek na ok. ¾ długości leża z dodatkowym protektorem zabezpieczającym wolną przestrzeń.

- Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny. Zwalniane za pomocą jednej ręki wyposażone w system spowalniający opadanie wspomagany sprężyną gazową. Opadanie oraz opuszczanie nie powiększa gabarytów łóżka.

- Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami które mogą służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania. Dodatkowo dolna krawędź barierki wyprofilowana jako haczyk do zawieszania worka na płyny urologiczne.

- Łóżko wyposażone w wskaźniki kątowe z wyraźnym zaznaczeniem kąta dla segmentu pleców. Barierki posiadające możliwość ustawienia danego kąta za pomocą oddzielnych wyraźnie oznaczonych przycisków (po jednym przycisku do każdej z funkcji poniżej):

- pozycji do spania (15 stopni) +/- 3 %.

- ustawienia zapobiegającemu obrzękowi płuc (30 stopni ) +/- 3 %.

- wygodnej pozycji pobytowej (45 stopni) +/- 3 %.

- Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na systemie dwóch ramion wznoszących.

- W leżu segment oparcia pleców przezierny dla promieni RTG, pozostałe wypełnione panelami z polipropylenu . Segment oparcia pleców wyposażony w tunel na kasetę RTG.

- Podwójne koła o średnicy min. 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach lub pojedynczą dźwignią na całej szerokości leża.

- Prześwit podwozia do podłogi min 17 cm.

- Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: Zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), Barierki od strony zewnętrznej wyposażone w wyświetlacz LCD informujący o wybranej funkcji elektrycznej oraz o kącie nachylenia sekcji oparcia pleców. Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Z możliwością selektywnej blokady i możliwością schowania go w półce na pościel. Pilot z możliwością użycia funkcji Trendelenburga, anty - Trendelenburga, pozycji szokowej oraz CPR. Pilot z wyborem trybu pracy dla pacjenta i personelu, oraz trybem serwisowym. Pilot umożliwiający z poziomu pielęgniarskiego blokadę niebezpiecznych funkcji dla pacjenta. Przewodowy pilot wyposażony w wyświetlacz LCD wspomagający osoby słabo widzącej w obsłudze.

- Zasilanie 230 V, 50 Hz. Klasa szczelności układu elektrycznego min IP-X6.

- Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu.

- Długość zewnętrzna łóżka – 2180 mm (+/-30 mm) z możliwością przedłużania leża o min. 25 cm.

- Szerokość zewnętrzna łóżka – max. 1000 mm.

- Wymiar leża min. 870 x 2000 mm.

- Łóżko wyposażone w statyw do kroplówek i wysięgnik.

- Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie (330 mm do 900 mm)+/-30mm gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka.

- Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 75 +/- 5 stopni.

- Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie min. 45 +/- 5 stopni.

- Regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym.

- Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz pilota przewodowego.

- Funkcja autoregresji o parametrze minimum 10 cm.

- Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga min. 14 stopni – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg.

- Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga min 14 stopni – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg.

- Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg.

- Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. Dodatkowo z barierek bocznych od strony dla personelu medycznego i z pilota przewodowego ustawionego w trybie pielęgniarskim.

- Dodatkowy mechaniczny CPR sekcji oparcia placów dźwignia umieszczona w górnej części oparcia pleców w okolicach szczytu głowy.

- Możliwość mechanicznego unoszenia oparcia pleców w przypadku awarii układu elektrycznego.

- Elektryczna funkcja antyszokowa z każdej pozycji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. Przycisk oznaczony innym kolorem niż pozycja Trendelenburga.

- Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg.

- Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór).

- Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub schowania centralnego panelu sterowniczego.

- Krążki odbojowe w każdym narożniku.

- Łóżko z czterema otworami we wszystkich narożnikach do montażu wyposażenia dodatkowego np. statywu do kroplówki.

- Po obu stronach łóżkach listwy do montażu wyposażenia dodatkowego tzw. eurolistwy.

- Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 260 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego.

- Możliwość rozbudowy łóżka o wagę pacjenta.

- Łóżko wyposażone w alarm odblokowanego hamulca podczas podłączenia do sieci.

- Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 5 kolorów.

- Łóżko wyposażone w materac o właściwościach przeciwodleżynowych o konstrukcji materaca w postaci wycięć w kształcie gofra. Materac wykonany z wysokiej jakości pianki poliuretanowej umożliwiającej równomierny rozkład sił nacisku na powierzchnię ciała pacjenta. Gęstość pianki min 24-28 kg/m3. Materac w pokrowcu zmywalnego, nieprzemakalnego, odpornego na środki chemiczne. Wymiary materaca 200x87x14 cm – materac dopasowany do zaoferowanych łóżek.

- Materac powietrzny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy.

- Materac powietrzny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy będący aktywnym wyrobem medycznym terapeutycznym w klasie II a, przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni (od 1 do 4).

- Materac monoblokowy, zbudowany z 16 anatomicznych komór rurowych, poprzecznych wykonanych z PVC, nylonu i poliuretanu. Materac czterostrefowy o wysokości komór od 9,0 cm do 13,0 cm (+/- 0,5 cm). Komory wyposażone w mocowanie zabezpieczające typu napy.

- Komory napełniające się powietrzem i opróżniane na przemian (co druga) w stałym cyklu 9 – minutowym (+/- 5%).

- Wysokość materaca max. 18 cm.

- Materac zapewniający nacisk na ciało leżącego poniżej 32 mmHG przez cały czas pracy materaca, tzw. materac niskociśnieniowy.

- Materac układany bezpośrednio na ramie łóżka.

- Materac o wymiarach z zaoferowanym łóżkiem rehabilitacyjnym.

- Materac wyposażony w funkcję CPR – spust powietrza w czasie poniżej 20 sek.

- Na wyposażeniu materaca:

- podkład piankowy o wysokości ok. 5 cm zabezpieczony w osobnym.

- pokrowcu zintegrowanym z materacem.

- podwójny wąż powietrza.

- pokrowiec zapinany na suwak z okapnikiem.

- pompka zasilająca.

- Materac wyposażony w pokrowiec wykonany z poliuretanu, z okapnikiem, oddychający, przepuszczający parę wodną i powietrze, a nie przepuszczający cieczy (z tkaniny rozciągliwej we wszystkich 4 kierunkach). Spód materaca wykonany z tkaniny antypoślizgowej.

- Materac w pokrowcu z możliwością mycia i dezynfekcji.

- Pompka wyposażona w:

- funkcję regulacji ciśnienia w materacu w zakresie do 32 mmHg (tzw. niskiego ciśnienia).

- funkcję regulacji ciśnienia –płynna regulacja komfortu pacjenta.

- alarm świetlny.

- zaczepy do zawieszania na ramie łóżka.

- waga pompy nie większa niż 1,5 kg.

- System przeznaczony dla pacjentów o wadze do 135 kg włącznie, bez wagi minimalnej pacjenta.

- Klasa II a, IP21.

- Materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2.

- Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym.

- Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm).

- Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości.

- Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowe listwy w kształcie litery C.

- Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 150 mm. – dostęp do półki od frontu szafki.

- Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.

- Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l, uchwyt na butelki z możliwością jego demontażu. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.

- Wymiary zewnętrzne:

- wysokość – 900 mm (± 20mm).

- szerokość szafki – 460 mm (± 20mm).

- szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym – 550 mm (± 20mm).

- szerokość przy rozłożonym blacie – 1150 mm (± 20mm).

- głębokość – 470 mm (± 20mm).

- Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.

- Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa ABS. Dostęp do półki tylko od frontu szafki.

- Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej z możliwością regulacji kąta pochylenia blatu. Ze względów sanitarnych sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie.

- Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego.

- Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 – 1100 mm (± 20 mm).

- Regulowany kąt pochylenia blatu bocznego.

- Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowym relingiem w kształcie litery C.

- Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz (górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka.

- Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi).

- Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej.

- Parawan teleskopowy montowany do ściany.

- Parawan teleskopowy montowany do ściany (z zasłonką), wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9; z regulacją długości (wysięgu) w zakresie: 500-2000 mm (+/- 5%). Wymiary zasłonki po maksymalnym rozłożeniu : szer. x wys. 2000 x 2000 (+/- 5%).

- Parawan teleskopowy mobilny.

- Parawan teleskopowy mobilny (z zasłonką – Wymiary zasłonki: 1200 x 1700 mm) (+/- 5%). Podstawa i maszt ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9; z regulacją wysokości w zakresie: 1500-1700 mm (+/- 5%). Podstawa wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, wysięgnik wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.

- Stolik zabiegowy oddziałowy nierdzewny.

- Wózek zabiegowy jezdny składający się z:

- 1x blat górny z szufladą.

- 1x środkowy blat.

- 1x dolna półka w formie koszyka drucianego.

- 1x uchwyt do worka na odpady z pokrywą.

- 1x koszyk na akcesoria.

- 1x wygodny uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm.

- Stolik wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. Min. 0H18N9.

- Stolik wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą.

- Blat w formie wyjmowanej tacy.

- Pokrywa od uchwytu na odpady z tworzywa.

- Wymiary całkowite max: 1000x480x900 mm (+/- 5%).

- Stół zabiegowy uniwersalny.

- Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.

- Szerokość całkowita: 850 mm (± 30 mm).

- Długość całkowita: 2150 mm (± 30 mm).

- Materac o wymiarach 2000 x 700 mm.

- Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 420 - 820 mm (±30 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka.

- Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 0-12 stopni (± 2 stopni) – regulacja płynna.

- Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-12 stopni (± 2 stopni) – regulacja płynna.

- Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg.

- Leże czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome, wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG.

- Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia.

- Pod leżem listwa aluminiowe o długości min. 600 mm wyposażona w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego (po obu stronach wózka).

- Stół dodatkowo wyposażony w nierdzewne szyny o długości min. 750 mm umieszczone pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych na szczytach wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej.

- Szczyty chromowane z tworzywowymi wstawkami. Szczyty z możliwością blokady podczas transportu. Na szczycie wózka od strony nóg dodatkowe demontowalne chromowane uchwyty do przetaczania.

- Stół wyposażony w uchwyt do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku.

- Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-70° (± 3°) – regulacja płynna.

- Ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-42° (± 3°) – regulacja płynna.

- Stół wyposażony w 6 krążków odbojowych w tym min. 4 dwuosiowe.

- Barierki boczne o długości min. 1400 mm składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża.

- Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości. Spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52.

- Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym.

- Wyposażenie:

- wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki.

- podest do wchodzenia.

- materac składający się.

- pianka poliuretanowa pokryta obiciem tapicerskim

- grubość materaca min. 8 cm.

- Podstawa osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji.

- Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg.

- Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole.

- Szyna instrumentalna typu MODUR, wykonana z profilu aluminiowego, przekrój szyny: 10x30 mm. Kompletna z zamocowaniami – 1 m.

- Metalowa szafa zabiegowa, przeszklona, 2 drzwiowa.

- Szafa medyczna wyposażona w dwa, uchylne skrzydła drzwi. Drzwi posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej. Zamykane są zamkiem baskwilowym, regulowanym w trzech punktach, wykończonym uchwytem klamkowym.

- Korpus szafy wykonany jest z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm, malowanej farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze do wyboru: RAL 9010 (białym), RAL 1015 (jasny beż), RAL 5010 (ciemny niebieski), RAL 6033 (miętowy zielony).

- Szafa posiada 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg.

- Nóżki z blachy ze stopkami regulowanymi.

- Wymiary zewnętrzne : (+/- 10%)

- szerokość: 900 mm.

- głębokość: 420 mm.

- wysokość: 1800 mm.

- Wózek do transportu pacjentów na leżąco i na siedząco.

- Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.

- Szerokość całkowita: 850 mm (± 30 mm).

- Długość całkowita: 2150 mm (± 30 mm).

- Materac o wymiarach 2000 x 700 mm.

- Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 420-820 mm (±30 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka.

- Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 0-12 stopni (± 2 stopni) – regulacja płynna.

- Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-12 stopni (± 2 stopni) – regulacja płynna.

- Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg.

- Leże czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome, wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG.

- Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia.

- Pod leżem listwa aluminiowe o długości min. 600 mm wyposażona w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego (po obu stronach wózka).

- Stół dodatkowo wyposażony w nierdzewne szyny o długości min. 750 mm umieszczone pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych na szczytach wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej.

- Szczyty chromowane z tworzywowymi wstawkami. Szczyty z możliwością blokady podczas transportu. Na szczycie wózka od strony nóg dodatkowe demontowalne chromowane uchwyty do przetaczania.

- Stół wyposażony w uchwyt do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku.

- Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-70° (± 3°) – regulacja płynna

- Ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-42° (± 3°) – regulacja płynna.

- Stół wyposażony w 6 krążków odbojowych w tym min. 4 dwuosiowe.

- Barierki boczne o długości min. 1400 mm składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża.

- Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości. Spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52.

- Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym.

- Wyposażenie:

- wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki.

- podest do wchodzenia.

- materac składający się.

- pianka poliuretanowa pokryta obiciem tapicerskim.

- grubość materaca min. 8 cm.

- Podstawa osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji.

- Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg.

- Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole.

- Szyna instrumentalna typu MODUR, wykonana z profilu aluminiowego, przekrój szyny: 10x30 mm. Kompletna z zamocowaniami – 1 m.

- Lampa zabiegowa.

- Lampa statywowa – podstawa jezdna wyposażona w 4 koła z hamulcami.

- Wersja mobilna składająca się ze stelaża oraz demontowanego ramienia z kopułą.

- Podstawa jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy min. 70 mm z hamulcami.

- Wielkość podstawy nie większa niż 560 mm x 600 mm.

- Obudowa lampy w kształcie zaokrąglonym z otworem w jej centralnej części.

- Źródło światła diody LED.

- Kopuła lampy wyposażona w 6 diod w konstrukcji jednoogniskowej.

- Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, tzn. wykorzystujące „białe” diody.

- Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 godzin.

- Sterowanie parametrami lamp przy pomocy panelu membranowego znajdującego się na krawędzi kopuły.

- Możliwość regulacja ustawienia lampy za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych na kopule w bezpośrednim sąsiedztwie jej mocowania.

- Średnica pola roboczego min. 170 mm.

- Regulacja natężenia światła o przynajmniej w 5 stopniach.

- Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1 m nie gorsza niż 70.000 luks.

- Natężenie światła regulowane w zakresie min. 10-100%.

- Głębokość oświetlenia min. 150 cm.

- Temperatura barwowa 4300K (+/- 100K).

- Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 96.

- Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości nie gorszej niż 96.

- Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C.

- Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C.

- Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami bez widocznych śrub nitów itp.

- Możliwość wymiany pojedynczej diody LED w przypadku jej awarii. Zamawiający nie dopuszcza lamp z koniecznością wymiany jednocześnie kilku/zespołu diod.

- Lampa wyposażona w awaryjny system zasilania pozwalający na pracę do 10 godzin po zaniku zasilania.

- Wózek oddziałowy zabiegowy.

- Wymiary szafki wózka (bez wyposażenia dodatkowego):

- długość 600 mm (+/- 20 mm).

- głębokość 500 mm (+/- 20 mm).

- wysokość od podłoża do blatu 1000 mm (+/- 20 mm).

- wysokość wraz z nadstawką 1680 mm (+/- 20 mm).

- 4 szuflady pyłoszczelne, dolna szuflada wzmocniona, dostosowana do przechowywania płynów infuzyjnych, wysokość frontu 250 mm (+/- 20 mm).

- Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 15 kolorów do wyboru). Korpus stabilny, w systemie podwójnych ścianek, z materiałem wygłuszającym.

- Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron.

- Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 kółka o średnicy min. 125 mm, w tym min. 2 z blokadą.

- Wyposażenie dodatkowe wózka:

- 3 szyny instrumentalne ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa.

- wysuwany blat boczny ze stali lakierowanej proszkowo.

- nadstawka z otwieranymi pojemnikami na np. leki.

- 1x pojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron.

- 1x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej, grubość drutu 2 mm, stelaż 5 mm, wymiary koszyka 360x150x160 mm (+/-20 mm).

- uchwyt ze stali kwasoodpornej do pojemnika na zużyte igły, dostosowany do wymiaru pojemników Zamawiającego.

- kosz na odpady.

- uchwyt do prowadzenia.

- Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek (bryły) z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie typu Modur o przekroju 10x30 mm.

- Stolik zabiegowy.

- Stolik wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w 3 pojedyncze koła o średnicy 75 mm, wszystkie z blokadą. Blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360 stopni z możliwością blokady obrotu.

- Regulacja wysokości za pomocą podnośnika hydraulicznego w zakresie: 960-1330 mm (+/- 5%).

- Konstrukcja:

- wymienny – zdejmowalny blat ułatwiający dokładną dezynfekcję, demontowany jednym ruchem dźwigni.

- koła podwójne o średnicy 75 mm, wszystkie z hamulcem.

- koła podwójne o średnicy 100 mm, wszystkie z hamulcem.

- Wymiary całkowite [mm]: 750 x 500 x 960-1330 (+/- 5%) [długość x szerokość x wysokość].

- Taboret medyczny z oparciem.

- Krzesło robocze (taboret), siedzisko tapicerowane zmywalne.

- Wymiary gabarytowe (±20%):

- szerokość 46 cm.

- długość 43 cm.

- wysokość 85 cm.

- Regulacja wysokości.

- Oparcie pleców.

- Podstawa na 5 kółkach o średnicy 50-75mm, pałąk na podstawie do podparcia stóp.

- Kolor do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji.

- Rolkowo-taśmowy przenośnik pacjenta.

- Przenośnik taśmowo-rolkowy do przesuwania pacjenta niesamodzielnego lub bezwładnego. Przenośnik służy do transferu osoby bezwładnej, będącej w pozycji leżącej, z łóżka na łóżko lub ze stołu operacyjnego na łóżko. Przenośnik taśmowo-rolkowy do przesuwania pacjenta wykonany jest z wytrzymałej i jednocześnie lekkiej ramy duraluminiowej powlekanej białym lakierem poliestrowym, odpornym na odpryski i uszkodzenia. Rolki wykonane są z materiału skóropodobnego, który zapewnia stabilizację, jest wytrzymały na rozdarcia i odkształcenia oraz łatwy do czyszczenia.

- Wymiary 1100 x 485 mm (±20%), udźwig min. 160 kg.

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów, po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych z SIWZ.