SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(ZADANIE 2)

- Analizator koagulologiczny.

- Rok produkcji analizatora: 2020.

- W pełni automatyczny analizator pracujący w systemie Random Access i STAT. Możliwość oznaczeń zarówno metodami wykrzepialnymi (odczyt na zasadzie optycznej) jak i chromogennymi / immunologicznymi (odczyt kolorymetryczny).

- Minimum 30 pozycji dla próbek badanych, każda pozycja próbkowa może być pozycją CITO. Wydajność analizatora minimum 100 PT/godzinę i 100 APTT/ godzinę.

- Pełna automatyzacja procesu oznaczania wraz z automatycznym rozcieńczaniem próbek badanych, kontrolnych i kalibracyjnych.

- Przebijak korków zamkniętego systemu pobrania. Oddzielne igły pipetujące do odczynników i próbek badanych. Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora.

- Wewnętrzny automatyczny czytnik kodów paskowych prób badanych i odczynników bez konieczności manualnego skanowania pojedynczych próbek i odczynników.

- Badania wykonywane z próbek pierwotnych, jak i z naczynek typu cup w tej samej serii.

- Możliwość doprogramowania testów do wykonania z próbki w trakcie pracy analizatora. Możliwość przeprogramowania próbki z rutynowej na CITO w trakcie pracy analizatora.

- Płynna praca aparatu. Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników i kuwet w trakcie pracy analizatora bez konieczności zatrzymywania ani pauzowania.

- Automatyczne pobieranie i utylizacja kuwet. Minimum 600 kuwet na pokładzie analizatora. Automatyczne monitorowanie stanu odczynników (czujniki poziomu próbki i odczynnika).

- Pełny monitoring stanu technicznego analizatora (temperatury inkubatora reakcyjnego, miejsc odczynnikowych, czujników cieczy, pipetora).

- Monitorowanie rzeczywistej objętości odczynników w czasie wraz z przeliczeniem na ilość testów możliwych do wykonania dla każdego parametru.

- Oprogramowanie sterujące analizatora i instrukcja obsługi w języku polskim.

- Możliwość obsługi analizatora zarówno za pomocą ekranu dotykowego, klawiatury alfanumerycznej, jak i myszy.

- Możliwość podglądu krzywych krzepnięcia.

- Możliwość wykonania oznaczeń fibrynogenu klasyczną metodą Clausa, jak i oznaczenie w „tle” z PT.

- Możliwość archiwizacji zawartości bazy danych na nośniku elektronicznym.

- Wewnętrzny program kontroli jakości oparty na krzywych Levy-Jennings’a i regułach Westgarda.

- Oprogramowanie wyposażone w bazę danych pacjentów (archiwizacja wyników, wyszukiwanie i przeglądanie danych), danych kalibracyjnych (wraz z przechowywaniem krzywych kalibracyjnych).

- Trwałość odczynników do PT, APTT, fibrynogenu i D-dimerów minimum 5 dni na pokładzie.

- Oznaczenia PT wykonywane przy użyciu tromboplastyny ludzkiej rekombinowanej o ISI ok. 1.0.

- APTT ciekłe wyprodukowane w oparciu o technologię syntetycznych fosfolipidów.

- Liniowość D-dimerów bez rozcieńczania minimum 7000 ng/ml.

- Trwałość materiałów kontrolnych co najmniej 24 godz. na pokładzie analizatora.

- Liniowość fibrynogenu minimum 40-1000 mg/dl. Odporność odczynnika do oznaczania fibrynogenu na interferencje ze strony dabigatranu (zapisy potwierdzające w ulotce odczynnikowej).

- Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo). W ramach realizacji zamówienia Wykonawca podłączy analizator do sieci komputerowej i dokona integracji z systemem HIS Zamawiającego (systemem obsługujący laboratorium).

- Ten sam producent analizatora i wszystkich odczynników.

- Możliwość rozszerzenia menu analizatora o monitorowanie terapii nowymi lekami przeciwkrzepliwymi np. Rivaro xaban, Apixaban, Dabigatran.

- W ramach realizacji zamówienia, na czas trwania dzierżawy analizatora, Wykonawca zapewni stół laboratoryjny pod oferowany analizator.

- W ramach realizacji zamówienia, na czas trwania dzierżawy analizatora, Wykonawca zapewni witrynę chłodniczą do przechowywania odczynników.

- Warunki gwarancji i serwisu.

- Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) w dni robocze do max 24 godzin (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

- W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni – możliwość zastąpienia naprawianego analizatora innym sprawnym urządzeniem o zbliżonych parametrach i funkcjonalności.

- W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca przeprowadzi wewnętrzne szkolenie z obsługi analizatorów, dla min. 5 osób personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, potwierdzone odpowiednimi Certyfikatami.

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów, po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy analizatorów o parametrach zgodnych z SIWZ.