SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Zadania 1-5)

- Zadanie 1: Automatyczny system do Real Time PCR – 1 kpl.

- Automatyczny system do Real Time PCR (amplifikacji DNA z detekcją w czasie rzeczywistym) z możliwością wykrywania MTB, mechanizmów oporności oraz identyfikacją drobnoustrojów bakteryjnych i wirusowych w tym SARS.

- System Real Time PCR modułowy. Moduł reakcyjny oznacza miejsce wykonania badania. Moduły reakcyjne działające niezależnie od siebie.

- System posiadający min. 8 modułów reakcyjnych z możliwością rozbudowy (do min. 15 modułów lub więcej).

- System modułowy pozwalający na przeprowadzenie różnych oznaczeń (testów do diagnostyki onkologicznej, MTB, mechanizmów oporności oraz identyfikacją drobnoustrojów bakteryjnych i wirusowych w tym SARS i wirusa grypy) w tym samym czasie na pokładzie tego samego analizatora.

- System zautomatyzowany zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym aparacie oraz procesie bez konieczności przenoszenia próbki w trakcie procesu.

- System dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji DNA/RNA.

- System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji RT-PCR (krzywe reakcji).

- System wyposażony w oprogramowanie zapewniające interpretację wyników.

- System Real Time PCR zapewniający możliwością wykonania pojedynczej próbki.

- System dający możliwość dostawienia prób w trakcie pracy analizatora.

- System nie wymagający posiadania i spełniania kryteriów dla Pracowni Biologii Molekularnej.

- Kompletny system zawierający aparat, komputer z oprogramowaniem, monitor, czytnik kodów.

- Testy diagnostyczne do automatycznego systemu do Real Time PCR (oferowanego w niniejszym zadaniu) do wykrywania kwasu nukleinowego wirusa SARS-CoV-2

- 100 testów diagnostycznych kompatybilnych z automatycznym systemem do Real Time PCR.

- Testy PCR z odwrotną transkryptazą wykonywane w czasie rzeczywistym do jakościowego wykrywania kwasu nukleinowego wirusa SARS-CoV-2 w wymazach z jamy nosowo-gardłowej lub wymazach z nosa.

- Testy w postaci kartridży ze zintegrowanymi komorami reakcyjnymi zawierającymi niezbędne odczynniki.

- Testy zawierające jednorazowe pipetki transferowe.

- Testy posiadające kody QR.

- Termin ważności odczynników (testów) minimum 6 miesięcy.

- Testy posiadające certyfikat CE-IVD (lub równoważny).

- Możliwość przechowywania testów w temperaturze pokojowej.

- Zadanie 2: Komora laminarna i lampa bakteriobójcza przepływowa.

- Komora laminarna – 2 szt.:

- Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa.

- Wymiary zewnętrzne bez stelaża (SxGxH): 135 x 75 x 120 cm +/-5%.

- Wymiary wewnętrzne (SxGxH): 95 x 60 x 55 cm +/-5%.

- Wysokość otworu roboczego: 190-210 mm.

- Prędkość przepływu laminarnego nie mniejsza niż 0,35 m/s / 660 m3/h.

- Prędkość na wlocie: min. 0,55 m/s.

- Przepływ na wylocie: min. 295 m3/h.

- Parametry pracy kontrolowane przez mikroprocesorowy sterownik.

- Kolorowy wyświetlacz LCD z ekranem cyfrowym i panelem dotykowym, wyświetla komunikaty o prędkości przepływu powietrza, stanów alarmowych, pracy lampy UV, stopnia zużycia filtra.

- Wyświetlany komunikat o stopniu zatkania filtrów w postaci wykresu i podawana jest wartość w procentach.

- Ekran wyświetlacza zapewnia intuicyjne i praktyczne międzynarodowe kody kolorów, informujące o statusie komory laminarnej i czy warunki pracy są bezpieczne.

- Wyświetlacz jest zainstalowany pod kątem, wyświetla aktualne wartości dla prędkości powietrza laminarnego, wydechowego i powietrza wlotowego informacje o częstotliwości wykonywania testu dla szczelności integralności filtrów, informację o żywotności lampy U.V., informację o żywotności filtra całkowitą liczbę godzin pracy dla komory laminarnej, wentylatora/ów, lampy U.V., filtrów i informację o ostatnim przeglądzie serwisowym.

- Możliwość pracy komory w trybie ,,ECO”.

- Możliwość pracy komory w trybie 30/70.

- Możliwość pracy komory w trybie programu dekontaminacji.

- Komora wyposażona w manualny mechanizm otwierania panelu czołowego umożliwiający na pełny dostęp do przestrzeni roboczej.

- Stany alarmowe dźwiękowe i wizualne.

- Posiada aktywny monitoring poziomu zużycia filtrów.

- Wyposażona w wbudowaną sondę aneometryczną do pomiaru przepływu powietrza.

- Wlot powietrza o profilu „V” zapobiegający blokowaniu przepływu powietrza.

- Szyba komory wykonana z bezpiecznego szkła anty-refleksyjnego.

- Komora wyposażona w manualny mechanizm przesuwania szyby frontowej.

- Szyba frontowa nachylona pod kątem 10-12º, z ochroną przed promieniowaniem UV.

- Wokół szyby frontowej zamontowana silikonowa uszczelka.

- Komora wyposażona w oświetlenie, natężenie światła min. 1000 luksów.

- Poziom hałasu komory mniejszy niż. 60 dBA.

- Dostęp do panelu sterowania zabezpieczony hasłem.

- Blat roboczy dzielony ze stali nierdzewnej 304L, części blatu można autoklawować.

- Powierzchnia robocza i komora ze stali nierdzewnej 304L, boki komory szklane ze szkła hartowanego.

- Komora wyposażona w lampę UV.

- Komora wyposażona w dwa pojedyncze gniazdka elektryczne.

- Komora wyposażona w system serwisowy.

- Komora wyposażona w dwa wysokowydajne wentylatory.

- Komora wyposażona w dwa filtry HEPA 14: filtr główny i filtr wylotowy, zgodne z EN 1822: sprawność 99,995% MPPS i 99,999% DOP.

- Filtry zapewniające czystość powietrza: ISO 4 wg ISO 14644-11 (lub równoważna): 353 cząst. > lub = 0,5µm/m3; 10000 cząst. > lub = 0,1 µm/m3.

- Zgodność z normą EN12469 (lub równoważną).

- Obudowa komory wykonana ze stali malowanej proszkowo.

- Eaga do 250 kg.

- Zasilanie komory: 230 V/ 50 Hz.

- Moc nie większa niz: 1.25 kW.

- Stelaż metalowy dedykowany do komory pokryty farbą epoksydową, na nóżkach, wysokość stelaża: 75-80 cm.

- Lampa bakteriobójcza przepływowa – 2 szt.:

- Przepływowa lampa bakteriobójcza z licznikiem czasu pracy.

- Typ obudowy: wykonana z blachy kwasoodpornej.

- Napięcie zasilania: 230V, 50Hz.

- Energooszczędność – pobór mocy: max 120 W.

- Element emitujący promieniowanie UV-C: min 2x55W.

- Trwałość promiennika: min. 8000 h.

- Wydajność wentylatora: min. 180 m3/h.

- Dezynfekowana kubatura: min. 45-85 m3/h.

- Zasięg działania lampy: min. 15-35 m2.

- Lampa na podstawie jezdnej z kołami wyposażonymi w hamulec.

- Waga zestawu max 15 kg.

- Zadanie 3: Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem i wirówka laboratoryjna.

- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem – 1 szt.:

- Stołowa wirówka laboratoryjna z chłodzeniem przeznaczona do zastosowania w laboratoriach medycznych, w szczególności zajmujących się badaniami z zakresu biologii molekularnej.

- Wymaga się aby wirówka laboratoryjna spełniała następujące parametry techniczne:

- możliwość regulacji prędkości w zakresie co najmniej 100-16000 RPM,

- max. przyspieszenie (RCF) nie mniejsze niż 30 000 x g,

- niewymagająca podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V 50Hz/60Hz,

- komora wirowania ze stali nierdzewnej,

- waga urządzenia bez wirnika max. 70 kg,

- możliwość regulacji temperatury co najmniej od -20ºC do +40ºC,

- gwarantowana temperatura przy maksymalnej prędkości obrotowej 4ºC.

- Wirówka laboratoryjna musi posiadać:

- możliwość ustawiania zarówno wartości RPM, jak i RCF oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą,

- pojemność min. 1000 ml,

- możliwość ustawienia czasu w zakresie 1 sek.-99 min. (lub dłuższym), możliwość pracy ciągłej,

- funkcję zatrzymania wirówki w trakcie pracy,

- bezobsługowy silnik indukcyjny,

- dwa tryby zliczania czasu: od wciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości,

- co najmniej 8 charakterystyk przyspieszania i hamowania,

- możliwość zmiany parametrów podczas wirowania,

- blokadę pokrywy podczas wirowania oraz blokadę startu przy otwartej pokrywie,

- awaryjne otwieranie pokrywy,

- język menu: min. polski,

- system identyfikacji błędów (np. niewyważenie),

- wyświetlacz graficzny LCD z opcją wygaszania ekranu po okresie bezczynności.

- Wirówka będąca wyrobem medycznym.

- Wyposażenie: wirnik kątowy 8 x 50ml wraz z wkładkami redukcyjnymi na probówki o pojemności 15 ml oraz na probówki o pojemności 5 ml.

- Wirówka laboratoryjna – 1 szt.:

- Wentylowana, stołowa wirówka laboratoryjna z wirnikiem horyzontalnym.

- Kompletna wirówka laboratoryjna z możliwością wykorzystania między innymi do analiz moczu, preparatyki krwi, odwadniania osadów, DNA, RNA itp.

- Wymaga się, aby wirówka laboratoryjna spełniała następujące parametry techniczne:

- obroty (RPM) do minimum 17.000 obr,/min.,

- przyspieszenie (RCF) nie mniejsze niż 24.000 x g,

- czas wirowania 1 sek.-99 min. lub dłuższy,

- zasilanie 230VAC, 50Hz,

- waga urządzenia bez wyposażenia do 40 kg,

- komora wirowania ze stali nierdzewnej.

- Wirówka laboratoryjna musi posiadać:

- regulowanie RPM/RCF,

- co najmniej 8 charakterystyk przyspieszania i hamowania,

- funkcję opóźnionego startu,

- bezobsługowy silnik indukcyjny,

- wyświetlacz graficzny LCD,

- możliwość jednoczesnego wskazania na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu,

- funkcję zatrzymania wirówki w trakcie pracy,

- dwa tryby zliczania czasu: od wciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości,

- funkcję krótkiego wirowania,

- możliwość zmiany parametrów podczas wirowania,

- automatyczne otwieranie pokrywy,

- język menu: min. polski,

- wkładki redukcyjne do wirników dla próbek o pojemności 1,5-2 ml oraz probówek o pojemności 5-7 ml.

- Zadanie 4: Chłodziarki i zamrażarki.

- Chłodziarka laboratoryjna – 1 szt.:

- Pojemność całkowita brutto: 590-600 L.

- Wymiary zewnętrzne (szer/głęb/wys) 70x85x210 cm+/-5%.

- Wymiary wewnętrzne (szer/głęb/wys) 55x65x150 cm +/-5%.

- Zakres temperatury [°C]: -2 do +16.

- Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy.

- Dynamiczny system chłodzenia zapewniający maksymalną stabilność temperatury w komorze chłodziarki.

- Głośność urządzenia max. 60 dB.

- Metoda odszraniania: automatyczna.

- Napięcie (V) / moc znamionowa (A): 220-240 / maks. 2,0kW.

- Rodzaj sterowania: elektroniczne.

- Interfejs bezpotencjałowy: tak.

- Alarm braku zasilania.

- Optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy w razie awarii.

- Materiał obudowy: stal.

- Materiał wnętrza: stal chromoniklowa.

- Materiał półek: ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego.

- Maksymalne obciążenie półki 60 kg lub więcej.

- Minimum 3 regulowane półki.

- Powierzchnia użytkowa półki (S/G) (cm): 55/ 65 +/-5%.

- Drzwi pełne, stalowe.

- Drzwi samoczynnie zamykane.

- Samonastawne rolki z hamulcem z przodu.

- Izolacja (mm): min. 80-60.

- Waga brutto do 160 kg.

- Czynnik chłodniczy wolny od HCF, CFC i HCFC.

- Klasa klimatyczna: 5.

- Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna – 1 szt.:

- Chłodziarko zamrażarka typu szafowego – pionowa, wolnostojąca. Zamrażarka w dolnej części urządzenia.

- Zakres temperatury w lodówce co najmniej +2/+10 °C.

- Zakres temperatury w zamrażarce co najmniej -18/-25°C.

- Pojemność całkowita brutto min. 300 L (lodówka min. 180 L, zamrażarka min. 120 L).

- Waga max. 80 kg.

- Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [cm] 185 x 60 x 60 +/-5%.

- Możliwość regulacji temperatury.

- Drzwi pełne.

- Minimum 3 półki i 1 szuflada w chłodziarce.

- Minimum 3 szuflady w zamrażarce.

- Możliwość regulacji wysokości półek.

- Organizery drzwi.

- Drzwi z zamkiem (oddzielny zamek w chłodziarce i zamrażarce).

- Antybakteryjny uchwyt.

- Zewnętrzny, cyfrowy wyświetlacz temperatury.

- Alarm wysokiej i niskiej temperatury.

- Alarm otwartych drzwi.

- Alarm zaniku zasilania.

- Czynnik chłodniczy wolny od HCF, CFC i HCFC.

- Metoda odszraniania chłodziarki: automatyczna.

- Metoda odszraniania zamrażarki: manualna.

- Napięcie (V): max. 220-240.

- Maksymalny poziom głośności 45 dB(A).

- Zamrażarka niskotemperaturowa – 1 szt.

- Zamrażarka niskotemperaturowa, pionowa, szafowa, zapewniająca możliwość długotrwałego przechowywania materiału biologicznego.

- Zakres temperatury pracy nie mniejszy niż od –55°C do –85°C, nastawianie temperatury z dokładnością co 1°C.

- Pojemność 550-600 L.

- Zasilanie 230V/50Hz.

- Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.): 200 x 80 x 80 cm +/-5%.

- Wnętrze zamrażarki podzielone na nie mniej niż 5 oddzielnych części, każda z nich wyposażona w indywidualne drzwi wewnętrzne z zamknięciem.

- Wyświetlacz temperatury i alarmów typu LED, umieszczony na drzwiach frontowych zamrażarki, na wysokości wzroku operatora.

- Zamrażarka musi posiadać autonomiczny system awaryjnego zasilania (podłączany do butli CO2), który pozwala, w razie wystąpienia przerw w zasilaniu lub awarii urządzenia, na utrzymanie w zamrażarce, w sposób kontrolowany, temperatury co najmniej –80°C.

- Półki i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej.

- Alarm wysokiej i niskiej temperatury.

- Alarm awarii zasilania.

- Menu chronione hasłem.

- Port RS485 do przesyłania danych do komputera.

- Minimum dwa tryby pracy.

- Zadanie 5: Pipety automatyczne, wytrząsarka i zbiorniki na ciekły azot.

- Pipety automatyczne – Zestaw pipet – 2 kpl. (w sumie 6 pipet).

- Zestaw składający się z 3 automatycznych, jednokanałowych pipet wraz ze statywem.

- Zakres objętości pipet:

- 0,5–10 μl,

- 10–100 μl,

- 100–1000 μl.

- Możliwość sterylizacji (autoklawowanie) całej pipety lub tylko dolnej części.

- Odporne na promieniowanie UV.

- Wyposażone w dodatkowy przycisk (tzw. wypychacz) do zrzucania końcówek.

- Dla wszystkich pipet wymagane są certyfikaty CE-IVD (lub równoważne).

- Dla wszystkich pipet wymagane są indywidualne protokoły kalibracji pipety z numerem seryjnym.

- Czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości.

- Możliwość rekalibracji przez użytkownika w zależności o gęstości pipetowanej cieczy (odrębna od rekalibracji serwisowej).

- Kod kolorystyczny ułatwiający identyfikację pipet (odpowiednich objętości).

- Statyw obrotowy na co najmniej 6 pipet.

- Statyw musi być kompatybilny z pipetami wchodzącymi w skład zestawu.

- Wytrząsarka – 1 szt.

- Wytrząsarka analogowa.

- Zakres prędkości od 500 do 2500 obr./min.

- Orbita 4,9 mm.

- Sterowanie: automatyczny przełącznik, pokrętło prędkości.

- Zmienna regulacja w skali od 1 do 10.

- Tryb pracy: Praca przerywana.

- Wymiary (dług. × szer. × wys.) 21 × 12 × 16 cm +/-5%.

- Zbiornik na ciekły azot 35 l  – 1 szt.:

- Aluminiowy pojemnik na ciekły azot do magazynowania i transportu materiałów biologicznych.

- Pojemność min. 35 l.

- Waga pustego pojemnika do 20 kg.

- Waga pełnego pojemnika do 50 kg.

- Maksymalna średnica zewnętrzna pojemnika do 50 cm.

- Statyczne tempo parowania do 0,15 l/d.

- Pojemnik wyposażony w zawór próżniowy oraz uchwyt transportowy.

- Kanister wykonany z plastiku lub stali nierdzewnej.

- Zbiornik na ciekły azot 25 l – 1 szt.:

- Aluminiowy pojemnik na ciekły azot do przechowywania i transportu ciekłego azotu.

- Pojemność min. 25 l.

- Waga pustego pojemnika do 15 kg.

- Waga pełnego pojemnika do 35 kg.

- Maksymalna średnica zewnętrzna pojemnika do 50 cm.

- Statyczne tempo parowania do 0,2 l/d.

- Pojemnik wyposażony w zawór próżniowy oraz uchwyt transportowy.

- Kanister wykonany z plastiku lub stali nierdzewnej.

UWAGA:

Negatywna weryfikacja powyższych parametrów, po dostawie i oddaniu do eksploatacji, może skutkować rozwiązaniem umowy, obowiązkiem naprawienia szkody oraz obowiązkiem dostawy przedmiotu zamówienia o parametrach zgodnych z SIWZ.